1. Hc (Helicommand) รุ่น 3A

1.1 – รักษาการทรงตัวในแนวระนาบ (Horizontal) ของการควบคุมการเคลื่อนที่ แนวX; Y ที่ขนานกับพื้น, และความเร็ว, และตำแหน่ง

1.2 – ใช้ช่อง Channel ของเครื่องส่งวิทยุในการปรับการควบคุมการรักษาการทรงตัว และ สวิทช์ ระหว่างการควบคุม โหมด แนวระนาบ (Horizontal) และโหมดการควบคุมตำแหน่งของ ฮ.

1.3 – มี Gyro Heading Lock และ Gyro 3 มิติ, การผสมสัญญาณของ Servo CCPM สำหรับ Swash Plate และปรับ Trim ของ Servo ทั้ง4 (ของ ฮ.) โดยอัตโนมัติ

1.4 – สามารถตั้งค่า SETUP (Config) โดยไม่ใช้ PC ก็ได้ โดยใช้ โหมด Simple learning สำหรับชนิดของ Rotor head เกือบทุกชนิด จนถึง Servo 3 ชุด

1.5 – Fail – Safe มีการตั้งตำแหน่ง Servo ล่วงหน้า ถ้ามีความผิดพลาดของคลื่นวิทยุ (ระบบ PPM, FM) โดยเปลี่ยน Switch ไปที่ตำแหน่งการควบคุมการทรงตัว (Stabilization) และ/หรือ Servo ที่ใช้ควบคุม Swash plate (Servo ของ Collective Pitch) จะอยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (ตำแหน่ง Fail - Safe)

1.6 – เหมาะสำหรับ ฮ. ทุกประเภท ทั้งแบบน้ำมัน และ ไฟฟ้า

1.7 – สามารถใช้ได้ในทั้ง ภายใน และการบินภายนอก

1.8 – มีชุดสื่อสารกับ PC (PC Adapter) สำหรับการตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมโดยดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ (PC) , รวมทั้งการตั้งการเชื่อมต่อ Servo แบบ HR4 , ตั้งการTrim อัตโนมัติ , การบินแบบร่ายสำหรับบินเดินทางไปข้างหน้า , ปรับแต่งจูนอัตโนมัติและเรียนรู้ได้เอง สำหรับการควบคุม Gyro หาง

2. Hc (Helicommand) รุ่น 3D ได้รวมการทำงานทั้งหมดของรุ่น 3A และมีเพิ่ม

2-1 – ระบบควบคุมการทรงตัวในแนวระนาบ ขณะบิน หัวกลับ (Inverted flying)

2.2 – เพิ่มหน้าจอ PC (คอมพิวเตอร์) (ผ่าน PC adapter) สำหรับการตั้งค่าแบบขั้นสูง, การบินแบบเชี่ยวชาญ, การช่วยบินแบบ 3D และการควบคุมสมบัติการบินแบบ ผาดโผนโดยช่วยลดความเสี่ยงของการตกได้สูง

3. Hc (Helicommand) รุ่น RIGID ได้รวมทุกอย่างของ 3D และมีเพิ่ม

3.1 – มีโหมดการควบคุมแบบ RIGID สำหรับการทรงตัวที่ไม่มี flybar , มีระบบป้องกันการบินผิดตำแหน่งของการควบคุม Stick , ป้องกันการบินลอยขึ้นเอง (Ballooning) , ป้องกันระดับเครื่องบินลดระดับลงเอง , สามารถควบคุมการทรงตัวเมื่อบินด้วยความเร็วสูง , หรือมีลมพัดแรง

3.2 – มีระบบ Auto Trim ขั้นสูงอัตโนมัติ

3.3 – มีการทำงานแบบ RIGID Mode ควบคุมการทรงตัวของ ฮ. แบบ2ใบหรือ 3,4,5 หรือ หลายใบ (Main Blade) ได้

3.4 – ทำการควบคุมการทรงตัว3มิติในระดับสูงที่เหนือกว่า , ผู้ใช้สามารถ เลือกการควบคุมตำแหน่งของ ฮ. (Position Mode) (โดยการใช้กล้อง Camera ที่ติดมากับ Unit) และควบคุมแบบ RIGID Mode

3.5 – การควบคุมแบบ RIGID และแบบแนวระนาบ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ กล้อง Camera Built-in (เพื่อมองภาพพื้นดิน), สำหรับ ฮ. สเกล ถ้าไม่ใช้ Position Mode ก็ไม่ต้องเจาะช่องมองภาพจากกล้องที่ลำตัว สเกล ถ้าเราไม่ใช้การควบคุมแบบตำแหน่ง

3.6 – มีระบบการชดเชยการแก้ไขความไม่เป็นเชิงเส้นของการเคลื่อนที่ของแขนเซอร์โว Servo Arm, ชดเชย Angular offset

3.7 - RIGID Mode ต้องใช้ PC Adapter (NO.84924000) และคอมพิวเตอร์ในการตั้งค่า ให้ละเอียดขึ้น, ถ้าไม่มีการตั้งค่าด้วย PC ก็ยังคงทำงานได้ตามค่าจากโรงงานผู้ผลิต

LED Display

Power up (เปิดเครื่อง) : ห้ามเคลื่อนที่ลำตัวเป็นเวลา10วินาที หลังเปิด

: ไม่มีสัญญาณของ เซอร์โว Servo

Normal operation (การทำงานปกติ) : สี LED แสดงตำแหน่งช่องของ Unit

ปิดระบบ HC (Helicommand) ใช้การบังคับแบบเดิม, สีแดงติดสว่างยาว

อยู่ในโหมดควบคุมแนวระนาบ (Horizontal Mode), สีเหลืองส้มติดสว่างยาว

อยู่ในโหมดควบคุมตำแหน่ง (Position Mode), สีเขียวติดสว่างยาวนาน

สีเขียวกระพริบ = ไม่มีความชัดเจนของภาพมากพอ(โดยกล่อง), ระบบจะทำงานในโหมดควบคุม

แนวระนาบเท่านั้น (ไม่ได้ทำงานในโหมดตำแหน่ง เนื่องจากกล้องมองไม่ชัด)

ผู้ใช้ควรเช็ค : โดยตั้งอยู่ในโหมดตำแหน่ง (สีเขียวติดนาน)และถือ ฮ. ให้ห่างจากพื้นดิน ในระดับ		ต่างกันเพื่อทดสอบความชัดเจน ของภาพจากกล้อง

••••••  ปุ่มTrim ได้ถูกกด; และต่อไปยัง AUX – channel  (ที่ตั้งค่าไว้ทางคอมพิวเตอร์)

Setup : (การตั้งค่า)

เสร็จสมบูรณ์ของการเรียนรู้ของ HC ในการตั้งค่าตำแหน่ง Neutral , (เสร็จแล้วปิดHC)

อยู่ในขบวนการตั้งค่า (Setup) ; (จำนวนครั้งของการกระพริบ = ว่าอยู่ขึ้นตอนที่เท่าไร

ความผิดพลาดที่ตรวจสอบได้ด้วยตัวเองของ HC

ไฟ LED สีแดงกระพริบ ;ไม่มีสัญญาณของเซอร์โว

(1x) ไม่การตอบรับของ RC receive (ในระหว่างการตรวจสอบได้ด้วยตัวเองของ HC)

(2x) Battery น้อยกว่า 4 v เมื่อเปิดเครื่อง (โปรดอย่าใช้เป็นเครื่องแดงผลของประจุไฟ)

(3x) มีการเคลื่อนที่ ในระหว่างเปิดเครื่อง, โปรดเปิดใหม่อีกครั้ง

(4x) มีข้อผิดพลาดจากการวัด หรือมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป

(5x) ค่าของ Auto trim ถึงขีดจำกัดแล้ว (ต้องเคลียร์ค่าและปรับระบบ Mechanic  )

(6x) (กลับทาง)

(7x) มีความแตกต่างซึ่งไม่สามารถยอมรับได้ที่กระบวนการเรียนรู้อัตโนมัติ ; อย่างน้อย 1 channel ที่ผิด		ไปจากตำแหน่งตรงกลาง

(8x) ไม่มีการตอบรับของ RC ที่การ

ไฟ LED ดับ : มีแรงดันต่ำกว่า 4  V

อธิบายการทำงาน

โดยพื้นฐาน , ทั้ง3 version 3A, 3D, RIGID จะแสดงLEDดังนี้

LED สีแดง = การทำงานการทรงตัวถูกปิด = OFF (ทำงานเป็นระบบดั้งเดิม)

LED เหลือง = HC ทำงานการทรงตัวแนวระนาบ (Horizontal Mode)

LED เขียว = HC ทำงานการทรงตัวแบบควบคุมตำแหน่ง (Position Mode) ใช้กล้อง

โหมดการทำงานแนวระนาบ(Hori) (สีเหลือง) จะเคลื่อน ฮ. ไปในแนวความสูงของการควบคุมด้วยภาพของเส้นดินจากการมองของกล้อง; สำหรับการบินภายในห้องควรใช้โหมดนี้ (ถ้าไม่ใช้ให้อ่านหน้าที่ 29)

โหมดการควบคุมแบบตำแหน่ง(Position Mode) (สีเขียว) โหมดนี้จะควบคุมการทรงตัวโดยจับตำแหน่งของภาพของพื้นดินโดยกล้องที่อยู่ใน Unit ของ HC และจะควบคุมระดับความสูงได้ด้วย, โหมดนี้เป็นการควบคุมการทรงตัวได้ดีที่สุดในความสูง 0.5 ถึง 2.5 เมตร ของ Aileron และ elevator ระบบ HC จะ Brake หยุด ฮ. ให้อยู่นิ่งในความสูงขณะนั้น แต่ผู้ใช้ก็ยังตัดควบคุม stick ของ pitch และ Throttle (ความเร็วของเครื่อง, รอบใบ) เพื่อระดับความสูงที่ต้องการ

สำหรับการบินที่มีเร็วขึ้น ณ.ความสูงเกิน 5~6 เมตร, ระบบ HC จะมีการตอบสนอง stick ที่ช้าลง ด้วยเหตุผลของการกระทำCorrective ซึ้งในขณะนี้เราควรเปลี่ยนใบทำงานในโหมดควบคุมแนวระนาบ (Horizontal Mode) (สีเหลือง)

โหมด RIGID ใช้สำหรับการทำงานแบบ

HC RIGID: ซึ่งได้ถูกออกแบบสำหรับ ฮ. ที่ไม่มี flybar โดยทำการควบคุมการทรงตัว และรักษาระดับความสูงของ ฮ. (Attitude), ดูคำอธิบายหน้า 26

นอกเหนือจากข้างต้น HC ทุกรุ่นยังสามารถตั้งค่า swashplate mixer, tail Rotor Gyro และ Auto Trim

Pilot channel ของวิทยุที่ถูกใช้เพิ่มเติม

การใช้ Channel ของวิทยุ (Auxiliary channel) ในการสวิทช์ เลือกระหว่าง 3 Modeของการควบคุม (Horizontal, Position, off, Rigid) และตั้งค่าความสามารถ Degree ของการควบคุมการทรงตัว, ผู้ใช้อาจจะใช้ slider หรือปุ่มหมุน หรือ สวิทช์ 3 ตำแหน่งของวิทยุ. อัตราขยาย (Gain) หรือความไว(Sensitivity) ต้องถูกปรับให้เหมาะสม Model ฮ.

ถ้า Pilot channel ไม่ได้ต่อกับ Rx (ภาครับวิทยุ) , ค่าที่ตั้งล่วงหน้าได้ถูกกำหนดให้อยู่ในโหมดภาพควบคุมตำแหน่ง (Position Mode) และมีการตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมมากกว่า 70% ของการควบคุม Mode ฮ. หลายๆ Model และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้โดยใช้ PC – Adapter

เราอาจจะเปลี่ยน ขึ้น – ลง เป็นทิศทางตรงกันข้ามได้โดยการกลับขั้ว Reverse ในการตั้งค่าในวิทยุ Tx (เครื่องส่ง)

ตั้งค่า Gyro หาง

HC ติดตั้ง piezo sensor ใน Gyro ทั้ง 3 ชุด ซึ่งส่งผล ต่อการควบคุม 3 มิติ (Rudder, elevator, Aileron) และสามรถทำงานแบบ Normal และ Heading Lock

และ สามารถ สวิทช์ เปลี่ยนไปมาระหว่างกันได้

ถ้า Aux channel ไม่ได้ถูกต่อกับภาครับวิทยุ (Rx), HC จะใช้ค่าที่ถูกตั้งล่วงหน้าตั้งค่าความไว (Sensitivity) ของการทำงาน Heading Lock หรือ Hold ของ Gyro   ไว้ที่ +65%, อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทีหลังด้วย PC adapter

หากมีการตั้งค่าความไวของ Gyro ในส่วน Heading Hold ไว้สูงเกิน ฮ. จะมีความแข้งกระด้างในการควบคุมทิศของหัวหรือหางของ ฮ. ซึ่งจะมีความรู้สึกหรือแนวโน้มจะสั่นของหัวหรือหาง นั่นเอง ในกรณีนี้เราควรลดค่าความไว ลงมา โดยการปรับ AUX channel (โดยปุ่มหมุนบนวิทยุ Tx) หรือโดย PC ก็ได้ และควรใช้ Digital Servo ความไวสูงกับส่วนที่ควบคุมหาง (Rudder) นี้

การปรับแต่งค่าเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยใช้ PC Adapter เช่น ปรับค่า Limit ของการเคลื่อนที่/เดินทาง (Travel) ของ Collective pitch (Servo ทั้ง 3 ตัวที่ต่ออยู่กับ Swash plate ในกรณี ฮ. เป็นแบบ CCPM) , ปรับค่า Tail rotor mixing

รุ่น 3D และ RIGID ให้มีการปรับแต่งที่เพิ่มขึ้นเป็นแบบ Expert เช่น การหน่วงเวลา (DELAY) และ ย่านการ HOLD

Auto Trim

Auto Trim คือการปรับตำแหน่งค่ากึ่งกลาง Neutral ของการเคลื่อนที่ + , - ของServo ทุกตัวในระบบเพื่อให้จุดกึ่งกลางที่จะทำให้ ฮ. ลอยอยู่เหนือพื้นดินเป็นระนาบหรือนอนไปกับแนวพื้นดิน โดยขณะบินจะไม่เอียงไปด้าน หน้า-หลัง และไม่เอียงซ้าย-ขวา เมื่อจะทำ Auto Trim เราต้องทำการ Self – Centering ที่วิทยุ Tx เราก่อนโดยกดปุ่มขั้วขณะที่ปุ่ม Self – Centering หรือ Toggle switch ที่วิทยุ Tx แล้วกำหนดการทำ Trainer ซึ่งสามารถ re – programmed สำหรับจุดประสงค์นี้ด้วย

AUX channel จะต้องถูกตั้งค่า Config เป็นการทำงานของ Trim Function โดยใช้ PC , เราจะทำการ Auto Trim โดยการกดปุ่มหรือ Switch ที่ถูกกำหนดให้เป็นของ AUX channel ดังกล่าวข้างบนหลังจากบิน ฮ. ให้ลอยขึ้นภายในไม่กี่วินาที (โดยระบบจะทำงานแบบอัตโนมัติในการเก็บ Neutral ของการ Auto Trim ทั้ง3แกนคือ aileron , elevator , rudder (Tail Rotor))

โดยค่าที่ถูกเก็บจะบันทึกไว้ใน Unitron HC ตลอดไปแต่เราสามารถ แก้ไขได้ภายหลัง ฮ. มีการทรงตัวที่ดีทุกมิติ เพื่อที่จะบันทึกค่าและแก้ไขค่า Trim นี้

ระบบAuto Trim สามารถ ปรับปรุง Performance ของการทำงาน – ในส่วน Tail Gyro ถ้ามุมของ Neutral Pitch Angle ของ Tail Rotor Blade (มุมของใบหาง) ไม่ได้ถูกปรับตั้งอย่างถูกต้อง, อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็สามารถปรับแต่งค่าได้เองแบบ MANUAL, ดูหน้า 30

ที่ละกระตุ้นการทำงาน Auto Trim ช่อง AUX channel ต้องถูกตั้งค่า/Config เป็น Trim input โดยใช้ PC ADAPTER, การ Trim ได้ถูก TRIG โดยการเปลี่ยนค่าสัญญาณ AUX Signal ไปเป็น +100% (มากกว่า 60% โดยประมาณ), สังเกตวิทยุ FUTABA Tx ค่า – 100% ก็คือ +100% หรืออาจจะตรงกันข้ามกัน

LED สีแดงที่กระพริบแสดงว่าค่า Auto Trim กำลังถูกส่ง

เมื่อ AUX-channel ถูกตั้ง ASSIGN เป็น Auto Trim, มันจะยังคงปิด off ระบบ Heading –Hold Mode โดยค่าสัญญาณที่เป็นลบ -100% (ให้มากกว่า - 60%), แต่การตั้งค่าความไว Gyro Sensitivity ของส่วนหางต้องถูกตั้งค่าโดย PC เท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งหาก AUX – channel ถูกใช้สำหรับ Auto Trim แล้วการตั้งค่า Gyro Sensitivity ในส่วนหางจะต้องถูก Set โดย PC เท่านั้น, ดังนั้น Gyro – Mode – Switch สามารถรวมกันอยู่ใน channel เดียวกันได้ (เช่น โดย flight state programming)

ถ้าเราต้องการ การทำงานแบบ Heading – Hold แล้ว AUX – channel จะต้องไม่ส่งค่าสัญญาณลบ และปุ่มTrim switch ควรที่จะตั้งค่า switch ไปมาระหว่างศูนย์ (Zero) และ + 100% (Futaba = -100%)

NOTE : สั่งเกตุว่า Trim channel ในวิทยุ Tx จะต้องไม่มีการกำหนดตั้งค่า ASSIGN ไปเป็นการควบคุมอื่นๆ (ANY OTHER CONTROL ACTION) ซึ่งเราอาจจะมีการโปรแกรมไว้ก่อนหน้านี้ ให้ตรวจดูอีกครั้ง , เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นโดยTrig การ Auto Trim โดยอุบัติเหตุ

ย้ำ: Trim switch ควรที่จะถูกกดขณะ ฮ. กำลังบินอยู่ (ไม่ใช่เป็นปุ่ม switch สำหรับตั้งค่า (SET-button))

เมื่อเราต้องการลบค่าภายในของ Auto Trim, ให้ดู SET-UP MODE (หน้า23) และเสร็จแล้วให้ switch on อีกครั้ง

FAIL – SAFE

ในระบบวิทยุ FM/PPM, Auto – pilot จะตอบสนองทันทีต่อการขาดหายของสัญญาณวิทยุ โดยการทำการดังต่อไปนี้ ถ้าการเคลื่อนที่ของระบบ เซอร์โวไปที่ตำแหน่งสุดท้ายก่อนการขาดหายสัญญาณ, ระบบจะควบคุมการทรงตัว stabilization Mode ที่ค่า 65%, เราควรใช้ระบบ PCM จะดีกว่า

HC รุ่น 3D (Helicommand 3D)

รุ่นควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวได้ทั้งแบบบินปกติ และบินกลับหัว ในการบินกลับหัว(Inverted flight) นี้ระบบได้ถูกจำกัดที่การควบคุมแบบ Horizontal (สีเหลือง)

เพราะว่า Mode การควบคุมแบบตำแหน่ง (Position Mode) (สีเขียว) ต้องการการมองเห็นพื้นดินของกล้อง, อย่างไรก็ตามระบบจะมีการควบคุมพอเพียงสำหรับการรักษาเสถียรภาพของการบินกลับหัวหรือ Hard Aerobatic ซึ่งจะทำให้บินง่ายขึ้น, การปรับแต่งค่าเพิ่มขึ้นทำได้โดยผ่านทาง PC

ระบบจะไม่ถูกรบกวนเมื่อ Inverted flight ทำให้กล้องถูกส่องตรงจากแสงแดดแต่เพื่อความปลอดภัยเราควร switch จาก LED สีเขียว ใบเป็น สีเหลือง ก่อน เริ่มต้นการพลิกกลับหัวหรือเริ่มต้น Aerobatic

จุดนี้สำคัญสำหรับการบิน Indoor และยังเหมาะสำหรับการบินด้วยความเร็วสูงและการบินที่เพดานบินสูง

HC รุ่น RIGID (Helicommand RIGID)

ถ้า Rotor เราไม่มี flybar หรือ Multi – Blate, เราต้องใช้ HC รุ่น RIGD และต้อง Activate การทำงานใน RIGID Mode

การเข้าไปตั้งค่าใน RIGID Mode ส่วนใหญ่จะใช้ PC Adapter, มีคำอธิบายเรื่องนี้ใน

HC Set-up Software (เมื่อเราต่อตั้งโปรแกรม)

HC RIGID ขณะมาจากโรงงาน ถ้าไม่มีการตั้งค่าเพิ่มเติมโดยใช้ PC มันจะทำงานเหมือน HC รุ่น 3D (ดูหน้า 37)

การใช้งานแบบย่อ (Brief instructions – the essentials)

การตั้งค่า HC ง่ายเราสามารถตั้ง SETUP มัน และบินตามสไตล์ที่ต้องการอย่างไรก็ตามควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ เพราะว่าการทำงานของ ฮ. มันจะซับซ้อนหากเราเป็นผู้ใช้เริ่มต้น

เมื่อมีสัญญาลักษณ์        ขอให้เราอ่านให้เข้าใจเพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญการติดตั้ง

การติดตั้ง (Installation)

ควรต่อสายดิน (ควรวัด/Ground) ระหว่าง Tail Room กับ ฐานมอเตอร์ และกับแท่นลำตัวของ ฮ.

รุ่น HC ยิ่งสูงการควบคุมเสถียรภาพยิ่งดีมากขึ้นและดียิ่งขึ้นเมื่อบินใกล้พื้นดินมาก (ทำงานใน Position Mode)

ให้ติดตั้ง HC Unit ในแนวตั้งโดยให้กล้องส่องลงที่พื้นดิน, ยึด/ติดตั้ง HC Unit ให้มั่นคง โดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการมองของกล้องไปยังพื้นดินอาจจะเป็นสายอากาศหรือขาสกี หรือ อื่นๆ แต่ว่าบัง ขณะบินก็ได้

ฮ.น้ำมันให้ดูหน้า 19

วิทยุเครื่องส่ง Tx (Transmitter)

การตั้งค่า MIXER function สำหรับ elevator , aileron , tail rotor ให้ยกเลิก (disable) ทั้งหมด และควรตั้งค่าในวิทยุเป็น Single – Servo (H1) Mode เสมอ เพราะว่า HC ได้ถูกออกแบบมาที่จะใช้การ MIX ของระบบ swash plate ภายในตัว HC เอง ไม่ได้ใช้ที่วิทยุ Tx เลย

การติดตั้งระบบ (Configuration)

HC Unit ต้องถูก Config ในกรณีนี้จะ Match เช้ากันได้กับ Model ฮ. และระบบ RC วิทยุ โดยเฉพาะ, ดูหน้า 23 เพิ่มเติม

ก่อน First flight กับ HC มีความจำเป็นที่จะต้องเช็ค ทิศทางการควบคุมของระบบ swash plate และ rudder มุมใบหาง และการตอบสนองทิศทางของ swash plate ต่อการเอียงของ ฮ. เมื่อใช้มือทดสอบเอียงลำตัว ฮ. (ดูระบบการควบคุม ฮ. แบบ Gyro 3 มิติ ใน www.servovision.com หัวข้อ V-bar, video) และคู่มือหน้า 28

เปิดเครื่อง (Switching on)

HCจะทดสอบตัวเอง LED กระพริบ 8X

ระหว่างช่วงเวลานี้ (LED กระพริบ) ห้ามจับ และควรปล่อย ฮ. ให้นิ่งจนกระทั่ง LED ติดสว่างตลอด

บินขึ้น TAKE OFF

ห้ามบินขึ้นก่อนขณะที่ Servo ทุกตัวกำลังตอบสนองการควบคุม

ควรเช็คการตอบสนอง Servo และการตอบสนองของ speed control ต่อ stick ก่อนภายหลังเสร็จสิ้น ขบวนการ Self – test ของ HC

การบิน (Flying)

>การตรวจเช็คมาตรการณ์ความปลอดภัย (หน้า36) ทุกจุดตลอดเวลาเป็นระยะๆ

>การบิน Indoor ดูหน้า 23 เพิ่ม

>ไม่ควรบิน Inverted หรือ aerobatic, 3D กับ HC รุ่น3A ดูหน้า 34เพิ่ม

>แรงเครียด, แรงเค้น / การสั่นสะเทือน, อายุการทำงาน ของกลไกระบบ ฮ. เองเมื่อใช้ไปนานๆจะลดทอนความเที่ยงตรงในการควบคุม, ควรบำรุงรักษาตรวจเช็คเสมอ

สายดินลงกราวด์  (Electrical earth)

การเชื่อมสาย EARTH ระหว่าง tail boom กับแท่นโลหะยึดมอเตอร์, และตัวถัง ฮ.

Note : วัตถุคารบอน Carbon จะมีคุณสมบัตินำไฟฟ้า , ส่วนสายพานที่ถูกขับภายใน Boom จะเป็นตัวกำหนดไฟฟ้าสถิตเมื่อหมุนและถูกับมูเล่ (Pulley) , สายไฟที่อยู่ตาม Tail Boom อาจจะนำไฟสปาร์ค spark ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ Servo ฟังได้

ตำแหน่งติดตั้ง  (On-board location)

การทำงานใน Position Mode, ค่า Gain ที่สูง จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการควบคุมเราอาจจะติดตั้ง HC Unit ไปที่ด้านข้างของ Rudder Servo หรือติดกับ Mounting Bracket รูปตัว L ที่ให้มาในกล่องยึดติดกับ Tail Boom, หรือ tail rotor Servo, หรือลำตัว chassis หรือตัวถัง ก็ได้

*ผนังด้านที่จะยึดติดกับ HC Unit ต้องแข็งพอไม่ควรอ่อนบิดได้ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการ Resonance

แนวติดตั้ง  (Installed attitude)

ติดตั้งแนวดิ่งให้กล้องส่องลงพื้นดิน , สามารถ หมุนได้4ทิศทางระวังสิ่งกัดขวางระหว่างการบิน และ พื้นดิน

ขนาดกระจกด้านกล้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่ามีมุมเปิดใบยังกล้อง

15 องศา X 15องศา ด้วยเหตุผลนี้การมองภาพจากกล้องพื้นที่ของภาพจะขยายเพิ่มขึ้นเมื่อระยะห่างจากพื้นดินเพิ่มขึ้น (ดูรูปหน้า16) ถ้าการระวังสิ่งกีดขวางขณะบิน

ติดตั้งคานข้าง (Mounting the unit on the tail rotor servo)

โดยเฉพาะ ฮ. ขนาดเล็ก , ควรติดตั้ง HC Unit ในจุดมีอยู่สูงสุดนับจากชาสกีที่จะทำได้แต่ควรต่ำกว่า flybar ใน GAP ของความปลอดภัย เหตุผลนี้เพื่อให้ได้ระยะมองกล้องไปที่พื้นดินห่างพอสมควรเพื่อเสถียรภาพการควบคุม position Mode

ติดตั้งบน Tail Boom (Mounting the unit on the tail boom)

ใช้ Bracket รูปตัว L ที่ให้มายึดกับ Boom โดยใช้ Cable tie รัดให้แน่น แล้วใช้ Tape กาว 2 หน้าที่ให้มา 2 ชิ้น ติดระหว่าง Bracket กับ HC Unit เมื่อมีการบินทดสอบแล้ว OK. ควรใช้กาว UHU-Hart หรือ Cyano – acrylate ยึดติดอีกครั้ง เพราะว่า Tape กาว2หน้า อ่อนเกินสำหรับการบินหลายครั้ง

ป้องกันการสั่นสะเทือน  (Protect from vibration)

การป้องกันHC Unit จากการสั่นสะเทือนสูง, แรง

การใช้เทปกาว2หน้าแบบอ่อน 2ชิ้นติดบนและล่างติดกับขอบของ Panel ด้านหลังของ HC Unit

>> ทำให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะไม่หลวม, หลุด HC Unit, ควรเช็คพื้นผิวให้สะอาดดีก่อนติดตั้ง เทปกาวหน้า

แนวการติดตั้ง (Horizontal attitude)

การติด HC Unit ในแนวการฉาก หรือ ให้ขนานพอดีกับเพลา Main rotor Shaft

การชดเชยทาง Electronic อาจจะมีผลถ้าติดตั้งเอียง เราจะสังเกตได้เมื่อเราสั่ง stick ใบที่หาง tail rotor Command

ติดตั้ง ฮ. น้ำมัน

(Notes regarding internal combustion engines)

>ควรติดตั้งในตำแหน่งให้ห่างจากท่อไอเสีย

>ควรใช้ เทป Velcro (hook – and –loop) ติดที่ Unit

>ถ้ากรณีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มีการสั่นสะเทือนสูงควรใช้แผ่นอลูมิเนียมหนา 3 มม. (หรือแผ่นเหล็ก 1.5 มม.)ติดไปที่ HC Unit โดยมีเทป Velcro ดังกล่าวไปชั้นหนึ่งก่อนแล้วใช้เทป Velcro ติดระหว่างแผ่นโลหะกับด้านของ Bracket อีกเป็นชั้นที่2แล้วติดยึดด้วยยางรัดไปที่ Boom, การเลือกตำแหน่งให้ห่างจาก Vibration

>ไม่ควรให้เครื่องยนต์ปล่อยควันของออกมามาก ที่จะมากวนการมองเห็นของกล้องไปยังพื้นดิน

>หากมีควันการทำกล่อง cubic box ภายใต้กล้องแต่ให้มองเห็นพื้นเผื่อ ไม่ให้ควันเข้ามาในกระจกกล้อง

>หมั่นทำความสะอาดกระจกกล้องบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาด หรือ น้ำสะอาดต่อส่วนผสมแอลกอฮอล 20-30%

การต่อสาย (Connections)

วิทยุรุ่นใหม่จะรวม Function การ Mix ของ swash plate ของ ฮ. ได้และแบบเพื่อให้ Servo 3ตัว เคลื่อนที่ 3 จุด ใบยัง swash plate link ส่วน Mix แบบระบบ CCPM

อย่างไรก็ตาม เมื่อ HC ได้ถูกนำมาใช้ การ MIX เหล่านี้จะถูกทำงานโดยระบบ MIX ภายในตัว HC เอง ไม่ต้องใช้การ MIX จากวิทยุ Tx เสมอ, ฉะนั้นให้เลือก UNMIXED Heli program เป็น แบบ “H1/Signal Servo” ที่ตั้งวิทยุ Tx ของเรา

ถ้าการตั้งกราฟ Throttle curve ไม่มีความจำเป็นกับ Model ฮ. ของเราให้เลือกการตั้งแบบ standard (Base) Program แทนที่จะตั้งวิทยุ Tx เป็นแบบ Heli Program, เหตุผลนี้ก็คือมันจะรับประกันได้ว่าสัญญาณจาก Aux – channel slider, ปุ่มบิด, switch จะส่งมาตรงๆปราศจากการ ผสมสัญญาณใดๆ (Mixing)

Note: ถ้าเราใช้ H4 swash plate Linkage เมื่อใดเราจำเป็นต้องใช้ PC Adapter ในการตั้งค่า

>RC Mode (มาพร้อมกับสายCable ต่อออกมา) จะถูกต่อระหว่างวิทยุภาครับ Rxแล้วชุด Servo

>กรณีต่อสายให้ของชิ้นควรใช้ Ferrite ring และใช้สายพัน 3 รอบ และให้ตำแหน่ง Ferrite ring อยู่ใกล้ RC Module

>เราจะต้องต่ออย่างระน้อยที่สุดคือ aileron, elevator, collective Pitch input ไปยังวิทยุ Rx

>ช่อง Pilot และ Aux เป็นทางเลือก (optional) ต่อไปยังช่อง channel ของวิทยุRx ซึ่งทำงานร่วมกับ slider, ปุ่มบิด, หรือ switch ของวิทยุ Tx ที่เราได้ตั้งไว้

>HC จะเปิดระบบต่อเมื่อเราเปิดวิทยุ Rx

>LED และ sockets ได้ถูกยัดด้วย PCB อยู่ภายใน ต้องไม่โยกหรือ Move ในทุกทิศทาง

การตั้งค่า (Setting up)

เมื่อเราติดตั้ง HC เรียบร้อยแล้ว, และตั้งค่าในวิทยุ Tx ให้เหมาะสมกับ HC, HCต้องถูก Setup ตั้งค่า (เพียงครั้งเดียว) เพื่อให้เหมาะสมกับ Model ฮ. และวิทยุ Tx , Rx มิฉะนั้นเราก็ควรปล่อยเป็นค่าเดิมที่ตั้งมาจากโรงงาน (Default Setting)

ข้อสำคัญ ควรเช็คการทำงานของ Sensor Gyro ต่อการตอบสนองที่ Servo ทั้งหมดทั้งระบบที่ควบคุม swash plate และ Rudder ก่อนการบินครั้งแรก

ทางเลือกของการตั้งค่า SETUP

- ใช้ปุ่ม SET บน HC Unit ตัวที่อธิบายข้างล่าง สำหรับ swash plate เกือบทุกประเภทซึ่งส่วนมากใช้แบบ 3 Servo (CCPM

- ใช้ PC Adapter ในกรณีหัวข้อข้างส่วน ข้อ A จนถึง D – step 1 โดยชั้นแรกให้ดูการอ่านค่าของ PC จากข้อมูล จาก HC Unit สังเกตว่าการ SETUP swash plate ถูกต้องตามกลไกของ Model ฮ. ถูกต้องหรือไม่

เมื่อใช้กับ ฮ. ไฟฟ้า

อย่าลืมถอด , ปิดไฟ Batt – Pack ออกจาก Speed Control ก่อนการตั้งค่า Setup ควรแยก Batt – Rx ออกจาก Matt ของ Speed Control

- การReset ค่าให้เป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน (Factory Reset)

เมื่อมีการ RESET, HC Unit จะลบค่าที่เราตั้งไว้ทั้งหมด (erase all setting) รวมทั้งที่ตั้งจาก PC Adapter, วิธีการ Reset ระบบ = กดปุ่ม SET ค้างไว้แล้วเปิดไฟเข้า HC Until รอจนประมาน 5-6 วินาที จนกระทั่ง LED กระพริบสีแดง-และ-สีเขียวสลับกัน

- ตั้งค่า SETUP ที่วิทยุ Tx

ต้องยกเลิกการ MIX ทั้งหมดทุก function ของการ MIX ในวิทยุ Tx อย่างถาวร; ตั้งค่าระยะการเดินทางของ Servo ของ elevator และ Aileron ในวิทยุ Tx ไปที่ 100% หรือประมาน 100%, ค่า EXPO ก็สามารถ SET ได้

วิทยุ Tx ที่มีค่า 1.6 ms normal (Multiplex) ต้องถูก SET เป็น UNI Mode (1.5 ms); หากเราใช้ Heading – Hold Gyro ภายใน HC Unit เราต้องยกเลิกหรือลบการ MIX ของ Tail rotor Mixer ทั้งหมดในวิทยุ Tx ของเรา

- การปรับเทียบ (การเรียนรู้) ค่า , จุดกึ่งกลางของการเดินทางของ Servo ในวิทยุ Tx (Calibration)

ตั้ง , โยกปล่อย stick ชุด Collective Pitch (elevator และ Aileron) ให้อยู่กึ่งกลางและตั้งคันโยก Trim อยู่กึ่งกลางเช่นกัน; หรือถ้าเราเคยบินทดสอบระบบ HC แล้วและยังมีความต้องการตั้งค่า Trim อยู่อีกเล็กน้อยก็ให้ปล่อยไว้ก่อนแล้วทำ SET ขั้นตอนต่อไปนี้

>กดปุ่ม SET บน HC Unit ค้างไว้ประมาน 1 วินาที จนกระทั่ง LED ติดสีเขียว แล้วปล่อยและปิดไฟเข้า HC Unit, คือว่าเสร็จสิ้น (หากไฟ LED ยังคงติดเป็นสีแดงให้ดูหน้า 8)

>ขวบวนการปรับเทียบ (Calibration) สามารถกระทำซ้ำได้บ่อยๆ, HC Unit ตอนนี้ได้รับรู้การตั้งค่าสัญญาณที่สอดคล้องกับตำแหน่ง “Neutral และ Stationary” และคำสั่งของมัน, ด้วยเหตุผลนี้เราการ Calibration ควรจะตัดกระทำอีกครั้งเมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องตั้งหรือเปลี่ยนคันโยก, Slide, หรือ ตั้งค่า Trim ที่เพิ่มขึ้น หรือ ที่มีค่ามากขึ้นในวิทยุ Tx เรา

การ Trim ด้วยตัวตัวมันเอง (AUTOTRIM) จะไม่มีผลกระทบต่อขบวนการ Calibrationและด้วยเหตุผลนี้เราควรจะปล่อยให้ HC Unit ทำการ Auto Trim เองโดยการเรียนรู้ในการ Setting ของขบวนการ Auto Trim ขณะเป็น Hovering แต่บางกรณีเราอาจจะต้องแก้ไขค่า TRIM นี้หากเราทำการเปลี่ยนการ Mix ภายใน (Internal Mixer)

NOTE : เมื่อเราใช้ AUTOTRIM ของ HC UNIT เราต้องไม่มีการ TRIM ที่ตัววิทยุ Tx เพียงแค่ตั้งค่าหรือโยก TRIM ของวิทยุให้อยู่ค่ากึ่งกลางเลยในวิทยุ Tx ของเรา (ไม่ต้องมีค่า offset ของTRIM ในวิทยุ Tx)

- การตั้งค่า Config ของ HC Unit

> ระบบกลไกของ ฮ. (ตำแหน่งกึ่งกลาง Neutral ของ swash plate และ Tail Rotor) ต้องถูกตั้ง/ปรับให้ได้ ระดับขนานที่ swash plate และ ตำแหน่ง มุมใบหางที่ 0 องศา ด้วยกลไกของ ฮ. ก่อน (แล้วตามด้วยการปรับ TRIM โดยละเอียดทีหลัง)

> ขบวนการปรับเทียบ Calibration สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ถ้า สัญญาณที่ส่งมายัง Servo ได้ถูกทิศทางอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน ,  และอย่าลืมยกเลิก (off)(DISABLE) function การ Mix ที่วิทยุ Tx หากมีข้อสงสัย เราควรต่อ Servo เข้ากับ channel ของวิทยุ Rx ตัวต่อตัวต่อ channel แล้วโยก stick ทุก stick ทุกทิศทางดูอีกครั้งให้แน่ใจว่าวิทยุ Tx และ Rx ได้รับสัญญาณมาครบทุก channel , หากถูกต้องครบทุก channel ก็ให้ต่อคืนเหมือนเดิม

เรียก/เปิด SET-UP MODE (Calling up the SET-UP MODE)

การ Calibrate วิทยุ Tx ที่ Neutral Setting (ดูข้อ C), แต่ถ้าเรากดปุ่มSET บน HC Unit ค้างไว้ 3 วินาทีจนกระทั่ง LED กระพริบสีเขียว จะทำให้ HC Unit ลบค่า AUTO-TRIM ที่อยู่ภายในออกหมด, ผลจะทำให้ Servo ไม่หมุน หรือ จะหมุนแตกต่างไปจากปกติ

ตั้งค่า Setup และบันทึก/เก็บ ค่าสำหรับแต่ละขั้นตอน step 1-5

การเปลี่ยนขั้นตอนการSETUP

ขั้นตอนการ SETUP แต่ละ step ได้ถูกแสดงโดยจำนวนครั้งของการกระพริบ LED, เมื่อเราเรียก SETUP MODE ขั้นตอน STEP 1 จะปรากฏเป็นอันดับแรก, และเมื่อเราจะไปใน STEP ต่อไปก็ให้กดปุ่ม SET บน HC Unit อีกสั้นๆ ไปทีละSTEP ที่ต้องการ และวิธีนี้เราสามารทวนกลับมาอีกจาก Step 5 มาที่ Step 1 ได้

ปิดโหมด SET-UP (Close SET-UP MODE)

ทำได้โดยปิดเครื่อง (ปิดไฟเข้า HC Unit)

ขั้นตอน SET-UP (THE SET-UP STEP)

- เรียนรู้ทิศทางของ stick (คันโยกวิทยุ Tx) : Learning the stick direction

>ในโหมด SET-UP MODE, หลอดไฟ LED จะกระพริบด้วยสีเขียวที่ช่วงเวลาเท่าๆกัน

>กดปุ่ม SET ค้างไว้, แล้วโยก stick ทุกอันบนวิทยุ Tx โยกไปจนสุดขณะที่ยังกดปุ่ม SET ค้างไว้ (ในลำดับใดๆ)

Stick: Aileron ทิศทางที่ถูกต้อง, elevator เดินหน้า (ทางด้านบน), Rudder ทิศทางที่ถูกต้อง (RUDDER/Yaw) (Tail rotor stick), แล้วกลับมาตำแหน่งกึ่งกลาง (Neutral) อีกครั้ง; โยก (โยก stick) Collective Pitch (คือยก swash plate) ขึ้นไปสุดให้ได้ MAXIMUM Pitch และปล่อยไว้แบบนี้, ตอนนี้ปล่อยปุ่ม SET

>จากจุดนี้เราต้องไม่เปลี่ยนทิศทางของสัญญาณช่องวิทยุ channel ใดๆ ที่วิทยุ TX หรือ		กลับทิศทาง Collective

- ทิศทางการเคลื่อนที่ของ Servo “Collective Pitch” และการตั้งชนิดของ Linkage

LED จะกระพริบ 2 ครั้ง (หากไม่กระพริบดังกล่าวให้กดปุ่ม SET ช่วงเวลาสั้นๆ ที่	จะหา step ของการกระพริบแบบนี้) ตอนนี้ Servo จะไม่ตอบสนองต่อ Aileron

>ตอนนี้เราสามารถสลับเลือกตำแหน่งที่ถูกต้องได้ตำแหน่งเดียว (ที่ทำงาน ถูกต้อง) จากตำแหน่งที่เป็นไปได้ 10 ตำแหน่งของ Collective Pitch Option

>Collective Pitch เมื่อโยก stick การเคลื่อนที่ swash plate ขึ้นและลงอย่างเท่าๆกันขนานกับแนว Main blade โดยไม่มีการเอียงของ swash plate ขณะโยกขึ้น-ลง, เก็บค่าที่ถูกต้องโดยกดปุ่ม SET บน HC Unit จนกระทั่ง LED กระพริบอีกครั้ง

- ทิศทางการเคลื่อนที่ Servo “elevator” และ aileron

LED จะต้องกระพริบ 3 ครั้ง (หากไม่ได้ให้กดปุ่ม SET ช่วงเวลาสั้นๆ) ตอนนี้เราสามารถเลือก	ตำแหน่ง elevator ที่ถูกต้องตามการทำงานจากการเลือกความเป็นไปได้จาก 2 ใน 8 option, 	ทำงานของเดินหน้าหรือถอยหลัง โดย โยก stick ของ Aileron ไปทั้ง 2 ด้าน stick ของ 	Slecvator เมื่อโยกแล้วควรเอียง swash plate เท่าๆกันโดยไม่มีกานเปลี่ยนความสูง

NOTE: สำหรับชนิดของ “SIGLE SERVO LINKAGE เท่านั้นให้เลือกในระหว่างความเป็นไปได้ 2 อย่างโดยใช้ stick โยก ทิศทางที่ถูกต้องของ ROLL STICK เท่านั้น

สุดท้ายให้เก็บค่า SETTING ที่ถูกต้องโดยกดปุ่ม SET ค้างไว้จนกระทั่ง LED กระพริบอีกครั้ง, ตอนนี้การเคลื่อนที่ SERVO ทุกตัวต่อการเคลื่อนที่ของ swash plate ควรที่จะถูกต้องสมบูรณ์

Remark = Roll = Aileron

- ทิศทาง Servo “Tail Rotor”

(NOTE : ให้ข้ามขั้นตอน 4 นี้ ถ้าใช้ EXTERNAL GYRO สำหรับหาง Rudder!!)

LED ต้องกระพริบ 4 ครั้ง (กด ปุ่ม SET ช่วงเวลาสั้นๆ ถ้าจำเป็นจะให้ได้การกระพริบแบบนี้) ให้เลือกทิศทางที่ถูกหลังทำงาน Servo Rudder (Tail Rotor Servo) โดยสังเกตได้ว่าถ้าโยก stick ของ rudder ไปทางขวาหัวของ ฮ. จะต้องเคลื่อนที่ไปทางขวาเช่นกันและใบพัดหลังจะต้องเป่าลมไปทางด้านขวาด้วย

NOTE: ในข้อ 4 นี้เราต้องปิด (Disable) ระบบ Heading – Hold เพื่อการทดสอบ

>ตอนนี้เรามาสารถตั้งตำแหน่งของ Tail rotor ให้เป็นตำแหน่งกึ่งกลาง = Tail Rotor Neutral Point

>ให้ตรวจสอบการ Setting, แล้วเก็บ (store) ไว้โดยกดปุ่ม SET ค้างจนกระทั่ง LED กระพริบอีกครั้ง

5a)  ติดตั้งการควบคุมตำแหน่งโดยกล้องหรือ Sensor ที่อยู่ภายใน HC Unit (Sensor Direction) LED ต้องกระพริบ 5 ครั้ง (ถ้าไม่ได้ให้กดปุ่ม SET ของเวลาสั้นๆ)

จังหวะนี้ HC Unit ต้องการจะรับรู้ทิศทางตำแหน่งที่หมุนของการติดตั้งของ HC Unit ที่มีต่อทิศทางการทำงานของ Servo ทั้งหมด

*คือเราจะเอาด้านที่มีฉลาก LABEL หันไปทางไหน (ทิศเหนือ, ใต้, ออก, ตก) เมื่อติดตั้งเข้าไปกับลำตัวหรือ Boom ของ ฮ.

การรับรู้จะถูก SET ได้โดยโยก stick ของ aileron หรือ elevator ไปทางด้านที่เหมาะสมของ swash plate

5b)  ทิศทางการหมุนของใบพัดหลัง Main Rotor rotation

ใน Step 5 ให้โยก stick Rudder (Tail rotor stick) ไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของ main 	rotor (โดยมองจากด้านบนของ ฮ.)แล้วเก็บค่าโดยกด SET ค้างจนกระทั่ง LED กระพริบอีกครั้ง

สรุปขั้นตอนการ SETUP (Concluding the Setup)

เปิดไฟอีกครั้ง และเช็คการควบคุมทั้งหมด ตรวจเช็คว่า Collective pitch ถูกต้องหรือไม่ (เพราะว่าการเดินทางคำนวณเคลื่อนที่ชุด Servo ของ Collective Pitch ตอนนี้ทำงานโดย HC ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากการทำงานก่อนหน้าที่เราจะใช้ HC, ซึ่งเป็นการใช้การทำงาน Function Mix ในวิทยุ TX, ซึ่งระบบ Collective Pitch ถูกคำนวณในวิทยุ TX)

>หากจำเป็นต้องลดระยะการเคลื่อนที่ของ Servo เราควรตั้งค่า SET ใน HC Unit โดยใช้ PC Adapter และตอนนี้ swash plate ควรมีระดับขนยานไปในแนวระนาบ, ไม่เอียง และควรมีตำแหน่งของ swash plate อยู่ตรงกึ่งกลางของการเคลื่อนที่ของ Collective Pitch ตลอดผ่าน + และ – และตำแหน่งนี้ควรเป็นตำแหน่งกึ่งกลาง Neutral ของ Servo Arm ในตำแหน่งที่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้น

สำหรับ FINE – TUNING การปรับแต่งละเอียดเราอาจขัน เข้า – ออก Pushrod ต่างๆที่ติดอยู่ที่ Ball Link ของ SERVO เผื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องดังกล่าวข้างต้น เสร็จแล้วใช้ปุ่ม SET บน HC Unit เพื่อให้ระบบ HC เรียนรู้มันอีกที (จดจำตำแหน่ง)

การตั้งค่า HELI COMMANG RIGID

>เมื่อเราใช้ ฮ. แบบไม่มี fly bay (Fly bar – less Heli) เราตัด เปิด Activate ระบบ RIGID Mode โดยใช้ PC

>ระบบการรักษาเสถียรภาพของระดับการบิน attitude –maintenance stabilization (nead - gyro) จะรักษาควบคุมมุมของการเอียงขอ ฮ. เมื่อเราได้มีการ SET และระบบนี่จะป้องกันการลอยขึ้นเองของ ฮ. เมื่ออยู่ในสภาวะลมแรงหรือลมบน, ระบบนี้จะขยายการควบคุมไปที่ Collective action; เรามาสารถสังเกตการณ์ทำงานนี้ได้ที่ swash plate เพราะว่ามันจะพยายามรักษาเอียง, Attitude ที่เราได้ SET ไว้

>ระวังอย่าตั้ง SET ค่า RIGID Gain สูงเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้ swash plate สั่น oscillate ได้

HC RIGID นี้จะต้องใช้กับ Mode ฮ. ที่ไม่มี fly bar เท่านั้น (SET UP โดย PC) และเมื่อใช้ HC RIGID กับ ฮ. เสกล (scale Heli) เราไม่ควรไปลดระยะการเคลื่อนที่ของ Servo ที่ aileron และ elevator ต่างไปจากระบบทั่วไป, จุดประสงค์นี้เพื่อยังคงรักษาระยะการโยกของระบบ swash plate เพื่อให้ได้การควบคุมที่ดี

RIGID – stabilization ได้รวม option ตัวข้างล่างนี้ (ให้ดู PC Software)

[OFF] Mode

>จะมีการทำงานเท่ากับ HC 3D ไม่เหมาะสำหรับ fly bar-less

[FIX] Mode

>เป็นการเปิด Activate ระบบ RIGID Function แบบถาวร, เป็นการทำงานเพิ่มเติมการการควบคุมแบบแนวระนาบ (Horizontal Mode) และการควบคุมแบบตำแหน่ง (Position Mode)

Mode นี้ดังที่ได้ถูกกำหนด Define by Pilot channel โดยช่องสัญญาณ Pilot, ในโหมดนี้การปรับค่าความไวและอัตราขยายสัญญาณ (Sensitivity / Gain) ไม่สามารถลดได้ระหว่างบินโดยใช้ Pilot channel ค่าดังกล่าวยังคงถูกตั้ง, กำหนด Define โดย PC Software ในหน้า RIGID Menu

NOTE: Gain ที่มากๆ อาจทำให้เกิดการสั่น oscillating ของการเคลื่อนที่ของ Servo Arm; สำหรับการตั้งค่าที่เหมาะสมเราควรใช้ MODE [FADER] หรือ [EXTREM] โหมดนี้เหมาะที่จะหาค่า GAIN ของ Optimum rigid Setting และสำหรับการบินที่คล่องตัว (3D/Aerobatic)

- ยกเลิกโหมด Horizontal และ Position Mode และที่ Pilot channel ได้SET ไว้ที่ travel end (100% ในทิศทางไหนก็ได้) ค่า Gain : กลายเป็นค่าที่ถูกตั้งไว้โดย PC สำหรับ Aileron และ elevator ดังที่เหมือนกับโหมด [FIX] Mode ทำ

- Pilot signal เมื่อถูกลดลงมาไว้ที่กึ่งกลางจะลดค่า Gain นี้เป็นสัดส่วนโดยตรง ; ที่ตำแหน่ง Neutral จะรักษาค่าไว้ที่ 33% ของค่าที่ถูก SET ไว้โดย PC

- ค่าGain ที่ดีจะอยู่ที่ 30% ต่ำกว่าค่าที่ทำให้ oscillation ในการบินความเร็วสูง

- ภายหลังเราต้องการอยู่ที่ [FIX]Mode , เราต้องลด Gain ที่ถูกตั้งค่าโดย PC ด้วยสัดส่วนโดยตรงดังที่เราพบบน Pilot Slider (ตัวอย่าง RIGID – Sens – Gain (Roll) = 7 , Slider = 70% = > ค่าใหม่ NEW RIGID GAIN = 7 X 70~ = 4.9 ให้ปิดเศษ , คือตั้ง SET ค่าที่ 5 เป็นต้น)

บินครั้งแรก First Flight

ให้เช็คระบบการควบคุมทั้งหมด รวมทั้งทิศทาง Sensor Gyro 3 แกน

๐ Neutral Setting, การรับรู้ทิศทางของ Servo ทั้งหมดต่อการโยก stick

๐ Pilot channel: เช็คโดย LED (ดูหน้า 10, 17)

๐ ทิศทางของ Sensor ทั้ง 3 แกน, ถ้าผิดทิศทางแค่ 1 แกน (axes) (1 ใน Aileron, elevator, rudder) จะทำให้ ฮ. ตกได้, ให้ SET การควบคุม stabilization ไว้ที่ (สีเหลือง) = “Yellow” Mode แล้วโยกเอียง ฮ. ด้วยมือ (ไม่เปิด, หมุนRotor) ไปทุกทิศทางแล้วดูการตอบสนองของ Servo ที่จะมีต่อ swash plate โดย จะคอยเคลื่อนที่ไปในทางตรงกันข้ามเพื่อรักษาสมดุลรักษาเสถียรภายของการทรงตัว ฮ. ให้พยายามที่จะรักษาอยู่ในแนวระนาบ; และการรักษา Rudder ทำการทดสอบเช่นเดียวกัน

ทดสอบบิน TEST Flying

ถ้าเป็นผู้เริ่มต้นหัดให้เพื่อช่วย ดูหน้า 12, 30

เมื่อใช้ HC กับ ฮ. น้ำมัน, ทดสอบการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนอย่างมาก หรือ Body resonance อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อการทำงานที่ดีของ Sensor (Gyro 3 แกน)

- ตรวจสอบที่ตั้ง HC Unit และ RC –Module ว่าสั่นสะเทือนมากน้อยแค่ไหนขณะติดเครื่องยนต์

- ก่อนบินขึ้นให้ตั้ง SET ที่ Yellow Mode และสังเกตดูว่า swash plate ยังคงรักษาระดับในแนวราบตลอดเวลา , ตลอดการเพิ่มรอบของ Rotor หรือไม่

- บินขึ้นแล้วปิดระบบ HC ให้อยู่ใน OFF Mode และเปิด (Stabilization ON) อีกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆแล้วปิด (OFF Mode) อีกที ถ้าดูแล้วการทรงตัวยังดี ให้ทำแบบนี้ซ้ำๆกันที่ความเร็วของ Rotor ต่างๆกัน (อาจจะเพิ่มรอบขึ้นแล้วทดสอบอีก)

NOTE : หากมีปัญหาในการรักษาเสถียรภาพให้ดูการติดตั้ง HC Unit หน้าที่ 16 อีกที

ขณะจะบินขึ้น AT TAKE – OFF

ก่อนบินขึ้นควรวาง ฮ. ในแนวระนาบมากที่สุดไม่ควรเอียงมาก , แล้วค่อยเปิด HC หากมีการเอียงมากหลังเปิดระบบและมีการหมุนของ Rotor อาจจะทำให้การทำงานไม่สมบูรณ์

ตรวจเช็คระบบควบคุมก่อนการบินทุกครั้ง

การเช็คตำแหน่ง Neutral ของ swash plate

ไม่ควรบินขึ้น (Take off) ก่อนหรือขณะที่ Servo กำลังตอบสนองต่อคำสั่ง

การตั้งค่าอัตราขยาย Gain Setting

>ควรเริ่มการบินทดสอบด้วยค่า GAIN ที่ลดลงสำหรับ tail gyro (Rudder) และ Stabilization (การควบคุม swash plate) และเป็นการดีที่สุดที่จะ SETUP ผ่านทาง supplied channel

>อาจจะขึ้นอยู่กับชนิด Model ฮ. และการติดตั้ง HC Unit ที่ความสูงเท่าไรจากขาสกีของ ฮ. เช่นค่า Gain ที่100% หรือแม้เพียง 65% อาจจะดีได้สำหรับการทำงานในโหมด Horizontal และ Position Mode (Hor. – Mode และ Pos. - Mode)

>การตั้งค่า Gain เพื่อการควบคุม Stabilisation ที่ดีที่สุดโดยระบบการอยู่ในสี “Green” = Pos. –Mode ที่ความสูงของ HC Unit จากพื้นดินประมาณ 0.5 เมตร

>ถ้า Oscillation เกิดขึ้นให้ >> ลด Gain; ถ้ามีการ drift คือ ฮ.ไม่นิ่งเคลื่อนที่ไปมาให้ >> เพิ่ม Gain
>การตั้ง Gain ที่ Tail rotor gyro (Rudder Gyro) ส่วนมากเรามักจะตั้งค่าให้มากพอแต่ไม่มากเด Limit ไปที่จะเกิดการ oscillation; แต่อันนี้ไม่จำเป็นด้วยกับ Pilot channel ของ HC

>ถ้า ฮ. ยังคงควบคุมยาก, ไม่ค่อยมี Stavilisation หรือ คล่องตัวมากเกิน, เราอาจจะใช้การ optimize โดยใช้ supplementary Setting ผ่านทาง PC

!! ในการบินด้วยความเร็วสูง HC จะเบรคอย่างช้าๆ โดยตัวมันเอง ช หมายความว่าถ้าเราให้ระบบทำการควบคุมใช้คำสั่งแบบ Powerful Control (ดูหน้า 34) เราจะต้องระมัดระวังด้วย

Note : ในการบินแบบนี้ตัวแปร , ค่าใน “forward freewheel” option สามารถ SET ผ่านทาง PC ได้

Trimming

>ถ้าเราไม่ใช้ AUTO TRIM แล้วมันเป็นการดีที่จะ SET TRIM เริ่มแรกกับการปิด OFF ระบบ Stabilisation; หลังจากนี้, เมื่อวิทยุ Tx ค่า TRIM Position ได้เปลี่ยนตำแหน่งไปมากพอ, การตั้งค่า วิทยุ Tx ของ neutral Setting การถูกให้มีการ Calibrate ใหม่โดยใช้ปุ่ม SET บน HC Unit (ดูหน้า 22)

> 2-4 วินาที หลังจากบินขึ้น Take – off ความเที่ยงตรงของระบบ stabilization จะถูกลดลงแต่ความเม่นยำจะเพิ่มขึ้นอีกอัตโนมัติภายหลังจาก 10 วินาทีของการบิน; ด้วยเหตุผลนี้เมื่อเปิด Active โหมด Hor. หรือ Pos. Mode มันเป็นการดีที่จะระสักระยะแล้วค่อยทำการ SET TRIM (โดยทั่วไปTRIM ก็ไม่จำเป็นที่จะปรับคาหรือทำการTRIMบ่อยๆ)

>ถ้าTRIMมีความแตกต่างกับการ stabilization หรือไม่มีความแตกต่างกับการ stabilization; การตั้งค่าวิทยุ Tx neutral Setting จะต้องมีการ calibrate อีกครั้ง (ดูหน้า 22)

การTRIM ที่ TAIL Rotor (ที่ Rudder Gyro ที่อยู่ใน HC Unit) : Tail rotor trim (Internal Gyro)

ที่วิทยุ Tx Trim Slider ถูกใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะปรับค่ามันไปที่จุดหรือตำแหน่ง neutral point ของ gyro (แม้ว่าเราจะใช้ AUTO - TRIM); วิธีการนี้สามารถทำขณะ ฮ. วางอยู่บนพื้น: ขณะที่อยู่ในโหมด heading hold Mode ให้ Trim ที่วิทยุ Tx เพื่อที่จะให้ tail servo สามารถเคลื่อนที่ไปมาตลอดการเอียงของมุมใบหลัง (Tail Blade) และคงอยู่กึ่งกลางเมื่อปล่อย stick Rudder โดยปราศจากการเคลื่อนที่ไปมาเมื่อเราไม่ได้โยก stick rudder

Note : การ Trim นี้ไม่มีผลต่อการกดปุ่ม SET บน HC Unit ; ปุ่ม SET มีผลต่อการ Calibrate ของ Aileron และ elevator

>ระหว่างการบินถ้าผลการตอบสนองของการหมุนหางไม่เท่ากันทั้ง2ด้าน, วิธีที่ดีที่สุดคือปรับตั้งตำแหน่งกึ่งกลางให้ถูกต้องโดยการ Trim ขณะปิด OFF ระบบ heading hold ด้วย

Note : เราอาจจะตัดแก้ไขปรับแต่งกลไกของระบบหางด้วย (เช่น Push rod , Servo Arm , ฯลฯ) ถ้าปัญหาติดตั้งอยู่ที่ระบบกลไก

โดยทั่วไปเราแนะนำให้ SET ค่า Internal REVO Mixer ผ่านทาง PC, ซึ่งวิธีนี้จะเสริมสร้างเสถียรภาพให้ดีขึ้น

NOTE : ค่า Neutral Point ของ HC ได้ถูก FIX ไว้ที่ 1.52 ms ของ Pulse width , ดังนั้นเมื่อเปิดวิทยุตำแหน่ง stick อาจจะคลาดเคลื่อน : แต่มีความจำเป็นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (สำหรับ First Flight) ที่จะ TRIM แบบ MANUAL

และมีบางกรณีที่อุณหภูมิได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว , การ TRIM ค่าเล็กน้อยอาจจะจำเป็นหรือระบบ HC สามารถปรับค่า Readjust ด้วยตัวมันเองโดยการปิดและเปิดระบบ HC อีกครั้ง

การ Auto – Trim (With Automatic Trim)

ทำง่ายๆโดยกดปุ่ม Auto – Trim บนวิทยุ Tx, นอกเหนือจากการทำงานโหมด Stabilisation Mode ที่กำลังทำงานอยู่;

ฮ. ต้องการบิน Hovering นิ่งๆเพียง 8 วินาทีก่อนที่เราจะทำการ Auto – Trim นี้

>การ TRIM ได้ถูกอ้างถึงการ TRIM ค่า Neutral บนวิทยุ Tx “Transmitter neutral setting” ดังที่ได้ถูก Calibrate ใน HC Unit: ด้วยเหตุผลอันนี้ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับแต่ง Trim ของ Aileron และค่า Trim on elevator บนวิทยุ Tx ในเวลาเดียวกัน (เราควรปิดเทปไว้บน Trim Slider เพื่อไม่ให้เคลื่อนหรือถูกปรับ) : แต่อ่างไรก็ตามถ้า Trim Slider ถูกปรับ , ค่าใหม่จะถูกเรียนรู้และจดจำอีกครั้งดัง “Transmitter neutral setting” (หน้า22) ก่อนเราจะใช้ปุ่ม Auto –Trim บนวิทยุ Tx อีกที

ข้อแนะนำการบิน Tip for flying

บินขึ้นและบินลง (Take – off and Landing)

เราสามารถเปิด ON ระบบ stabilization ก่อนบินขึ้นหรือระหว่างบิน

ข้อสำคัญ : อย่าตั้ง SET ค่า Gain สูงมากกว่าค่าที่เหมาะสมระหว่างการทดสอบการบิน

การบินลอยนิ่ง (Hovering)

ผลของการควบคุมในโหมด Pos. – Mode จะมีควบคุมระบบที่สูงและดีที่สุดและนิ่งในแนวระนาบเมื่อ ฮ. บินอยู่ใกล้พื้นดินหรือตรงกันข้าม HC จะทำให้ ฮ. บินไหลไปมาบ้างเมื่อสูงขึ้น

กรณีผู้เริ่มหัดบินควรเริ่มบินที่ความสูงประมาน 0.5 ~ 1.5 เมตร ซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกหัด; หากเผลอบินสูงขึ้นมากและควบคุมยากและตกใจวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือบังคับให้บินสูงขึ้นไปอีกเพื่อความปลอดภัยและค่อยๆลดระดับลงมาอีกครั้ง

ในโหมดการควบคุมตำแหน่ง Pos. – Mode ควรบินลอยเหนือพื้นประมาน 3 เมตร เป็นระดับควบคุมในโหมดนี้ที่ดีที่สุด, หากลมแรงให้ลดระดับลงมาที่ประมาณ 1 เมตร; แต่โหมดการควบคุมแนวระดับ Hor. – Mode จะควบคุมได้ในทุกระดับความสูง

การ Slabilising นี้จะทำงานต่อเมื่อ ฮ. บิน

การควบคุมการเดินทาง (Control Travel)

การ Stabilisation ของ HC นี้คือระบบควบคุมแบบป้อนกลับจาก Sensor โดย, Sensor จะเป็น Gyro 3 แกน = ในการควบคุมแบบ Hor. – Mode; แล้ว Sensor ที่เป็นกล้อง = ในการควบคุมแบบ Pos. – Mode ซึ่งจะรักษาเสถียรภาพและส่งสัญญาณไปสั่งการทำงานของระบบ Servo ทั้งหมด

ผู้ใช้สามารถ Override (คือการส่งสัญญาณจาก stick ไปควบคุม Servo ต่างๆโดยผสมกับสัญญานของ Servo ที่ถูกควบคุมโดย HC) ได้ (ถึงแม้ว่ามีค่า GAIN สูง) ถ้าเราโยก stick ของ aileron หรือ elevator ออกจากจุดกึ่งกลางหรือเลยไปประมาน50% แต่เมื่อเราปล่อย stick ให้อยู่บริเวณจุดกึ่งกลาง neutral ระบบของ HC จะเปิด Active ค่า Gain ที่ตั้งไว้ในทันที

สำปรับผู้เริ่มต้นหัดจึงควรควบคุมการโยก Stick aileron และ elevator ในช่วงบริเวณจุดกึ่งกลาง Neutral ของ stick

ถ้าเราลดระยะเดินทาง Servo ที่ Dual Rate ที่ วิทยุ Tx, วิธีนี้เราอาจจะต้องปิด DISABLE การ “MANUAL OUERRIDE FACILITY” แต่สำหรับเหตุผลหรือความปลอดภัยเราต้องยังคงรักษา MANUAL OVERID ของระบบและวิธีสามรถทำได้สำเร็จโดยการลด PILOT channel ในเวลาเดียวกัน และถ้าเราต้องการลดระยะเดินทางการควบคุมของ Servo โดยถาวร เราควรทำการเปลี่ยนแปลงนี้โดยใช้ PC

ระหว่างการบินด้วยความเร็วสูง , HC จะเบรคอย่างช้าๆด้วยตัวมันเองซึ่งเป็นการกระทำของระบบ Stabilisation นั้นเอง; ด้วยวิธีนี้ถ้าเรา OVERIDE ด้วยการโยก stick เร่งความเร็วระบบ HC จะทำการควบคุมอย่างสูงและควบคุมอย่างมาก Power Full Control Command ซึ่งควรระวังอย่างมาก

ผลกระทบของ Sensor กล้อง (Effect of the opto - Sensor)

Pos.-Mode จะทำงานทั้งหมดของระบบ HC ถ้าเป็นผู้เริ่มฝึกบินควรบินอยู่ในระดับต่ำใกล้พื้นดิน

บินในความมืด หรือ บินบนพื้นเรียบที่ไม่มีความแตกต่างของภาพ

ในสภาพนี้ Sensor กล้องอาจจะแยกแยะความแตกต่างของภาพที่พื้นไม่ดีเราควรเปลี่ยนการควบคุมเป็นโหมด Hor.-Mode ขณะบินได้ด้วยความรวดเร็วโดย Intelligent Software

อย่างไรก็ตามถ้ากล้อง Sensor ได้ตรวจจับภาพที่มีความคมชัดน้อยเป็นเวลานานๆขณะบินระบบก็จะพยายามทำการควบคุม แต่เราก็ควบเฝ้ามองระวังด้วยและโยก stick แก้ไขเล็กน้อยได้ไปก่อนเลย LED “YELLOW” = Hor. – Mode จะดีกว่า

บินภายใน Indoor – flying

ใช้ “Yellow” = Hor. – Mode, ส่วน “Green” = Pos. –Mode ไม่ควรใช้นอกเสียจากเราเช็คความแตกต่างของภาพ (contrast) ที่พื้น (ดูข้างข้อข้างล่าง) และจำกัดระดับความสูงของการบิน

NOTE : ห้ามบินกลับหัว (Inverted) ในการ Indoor โดยใช้โหมด “Green” = Pos. – Mode ถึงแม้จะใช้รุ่น HC - 3D

การเช็คความแตกต่างของภาพพื้น (Checking the contrast)

ใน “Green” = Pos. – Mode หลอด LED จะกระพริบเตือนเมื่อ Sensor กล้องตรวจจับภาพที่มีความคมชัด / ความแตกต่างของพื้น (Contrast) หรือแสงสว่างของพื้นไม่เพียงพอ <เมื่อมีเหตุการณ์นี้ HC จะเปลี่ยนโหมดโดยอัตโนมัติ ไปเป็น “Yellow” = Hor. – Mode เราสามารถเช็คสถานะนี้ได้โดยการบินที่ระดับความสูงต่างๆกัน

รุ่น HC และการประยุกติใช้งาน Version

HC _ 3A

เป็นรุ่นพื้นฐานจะไม่เหมาะสำหรับการบิน 3D, Aerobatic แต่ถ้ามีการบิน 3D, Aerobatic เกิดขึ้น, ระบบการถูกปิดและเปิด HC ขึ้นใหม่การใช้ Stabilisation อีกครั้ง

HC _ 3D และ รุ่นสูงกว่า

สำหรับ 3D flying , Inverte หรือ Single turn – around manoeuvres หลอด LED สี “Yellow” = Hor. – Mode ควรถูกเปิด (ON) ที่จะสนับสนุนการบินแบบนี้ ; ในโหมดนี้สามารถบินได้กับการบินเดินทางธรรมดา , บินท่าทาง , Inverted และเราสามารถ OVERIDE การ Stabilisation โดย MANUAL (โยก stick) โดย degree ของการควบคุมสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ PILOT Channel และปรับจูนค่าต่างๆได้อีกโดย PC สามรถทำการควบคุมสำหรับการบินลอยแบบ Positive + และ Negative – Hovering ได้ , ระบบ Stabilisation on สามารถเปิด ON สำหรับการใช้เป็น “ Emergency knob” ได้อีกด้วย

บินท่า 3D Manoeuvres สำหรับ 3D ที่ว่องไว้กับการ loop หรือ Row หรือ Multiple Stall turn ควรปิด OFF “RED” ไปก่อนและเมื่อกระทำการบินเช่นนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่ควรเปิด ON โดยทันทีแต่ควรรออย่างน้อย 15-20 วินาทีแล้วควร ON ระบบ Stabilisation

ยกตัวอย่างสำหรับการบินแบบ Multiple Stall Turn ระบบอาจจะได้รับผลจากค่ากึ่งกลางของแนวระนาบ Horizontal Neutral detection ที่รับรู้ได้จากการเหวี่ยงของการบินแบบนี้

HC_RIGID

เปิดระบบนี้ Activate โหมด RIGID Mode โดยใช้ PC Adapter เพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะลมแรงและสภาวะการลอยขึ้นไปเอง (Ballooning) เมื่อเราบินเข้าไปในที่ที่ลมแรงๆหรือบินด้วยความเร็วสูงเมื่ออยู่ในโหมด RIGID นี้แล้วเราก็สามารถบิน 3D หรือ Aerobatic ได้เช่นกันด้วยความเที่ยงตรงที่สูงขึ้นเรามาสารถเปิด ON การควบคุมเสถียรภาพใน Hor. – Mode หรือ Pos. – Mode เราจะได้ผลลัพธ์ของการควบคุมเหมือน HC_3D (ดูด้านบน)

หมายเหตุ NOTES

- การบินเหนือหญ้าสูง, ใบไม้ เราควรบินในระดับค่อนข้างสูงจะดีกว่า เพราะว่าอุปกรณ์ที่หมุนจาก Rotor หรือเปลี่ยนโหมดเป็น “Yellow” = hor.-Mode.

- ถ้าโหมด ฮ. มีโอกาสที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิกะทันหัน ให้จอดรอก่อนบินอย่างน้อยประมาณ 5 นาที เพื่อปรับอุณหภูมิให้คงที่ก่อนบิน และก่อนเปิด ON ระบบ HC

สำหรับผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญ

- ให้ปิด OFF ระบบ stabilization (ปิดทุกโหมดการควบคุม) ก่อนบิน stall turn,  เพราะว่าระบบ HC จะพยายามควบคุม ฮ. กลับมาในแนวระนาบให้ได้

- ใช้ “Green” = Pos. Mode สำหรับการบินลอย (Hovering) และบินเดินทางที่ไม่สูงจากพื้นดินมากนัก

- การที่จะเอียง ฮ. ในมุมมากๆ หรือเบรก ฮ. ขณะเดินทางด้วยความเร็วสูง เราจะต้องใช้การแก้ไขและควบคุมโยก stick มากๆ โดยปราศจากระบบ stabilization

- สำหรับ Auto-rotation ให้ลด Gain

ย่านและขอบเขตของการใช้งาน

- HC ไม่เหมาะสำหรับยานพาหนะที่มีคนขี่ หรือจุดประสงค์ทางด้านทหาร

- ไม่ควรบินใกล้อาคารสูง

การพบข้อผิดพลาด

- Servo ไม่หมุน   —>   ดูหน้า 8 “LED INDICATOR”

- Digital Servo มีเสียงรบกวนดัง – ไม่มีปัญหา ให้ดู FAQ ใน Website.

กระตุกหรือสั่นเมื่อทำงานใน Position Mode โดยเฉพาะบินใกล้พื้นดิน

- ให้ลดอัตราขยาย Gain ใน Position Mode (อาจจะที่ Pilot channel บนวิทยุ Tx หรือทาง PC ในหัวข้อ “Position Sens. Gain”)

- ติดตั้ง HC Unit ที่มีกล้องต่ำเกินไป —> ให้ติดตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น, ดูหน้า 17

- พยายามเพิ่มระยะ เดินทาง Aileron & elevator Travel.

- สำหรับ Model ฮ. ที่ตอบสนองการบังคับของ Stick เชื่องช้า หรือการทำงานอยู่ใน Rigid Mode เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าอัตราขยายของ “Horizontal Sens. Gain” ผ่านทาง PC

ฮ. ไม่มีเสถียรภาพ ไม่ค่อยนิ่งเมื่อทำงานใน Pos.-Mode โดยเฉพาะบินสูงๆ

- หน้าต่างใสของเซนเซอร์กล้องสกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด+แอลกอฮอลล์ขาวใสผสม 10-20 % —> อาจจะเปลี่ยนการทำงานเป็น Hor.-Mode.

- Trim อาจจะจะไม่ถูกเรียนรู้อย่างถูกต้องโดย HC Unit , ดูหน้า 30

- เพิ่มอัตราขยาย Gain Further โดย Pilot Channel หรือ PC

- มีควันขาวของท่อไอเสียมารบกวน Beam ลำแสงของ Sensor กล้องที่ HC Unit

  - ตั้งค่าใหม่ ติดตั้ง HC Unit ห่างออกจากท่อไอเสีย

- สายอากาศหรือมีวัตถุอื่นมาบังกล้องหรือบังแนวการมองของกล้อง

  - ดูหน้า 17 (การติดตั้ง)

- ฝุ่นหรือหญ้า หรือยอดหญ้าสูงปลิวฟุ้งอยู่ใต้ใบพัดใหญ่

  - ให้สับเปลี่ยนไปเป็น Hor.-Mode (โดยการสับสวิทซ์บนวิทยุ Tx ที่ช่องสัญญาณที่เรากำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ channel ของ RC-Module)

การควบคุมการรักษาระดับความสูงไม่ดี ใน Pos.-Mode และใน Hor.-Mode

- มีการสั่นสะเทือน(ที่มองเห็นและมองไม่เห็น) หรือเกิดการ Resonance ที่ลำตัว ฮ. มากระทบต่อ HC Unit โดยเฉพาะ ฮ. น้ำมัน

  - ดูหน้า 13

- ไม่ได้ใช้เทปกาว 2 หน้า ที่ให้มาใน Package หรือไม่ได้ติดเทปในแนวระนาบกับพื้น

  - ดูหน้า 16

การ Trim ไม่ตรงกับระบบ Stabilisation

- ภายหลังบินขึ้นความเที่ยงตรงของระบบ Stabilisation จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติภายใน 2-3 วินาทีของการบิน

- ค่า Trim ของวิทยุ Tx ได้เคลื่อนที่ไปหรือไม่? —> ให้ Calibrate (“learn”) ค่า neutral setting อีกครั้ง

- มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างมากหรือไม่?

  - ปล่อย HC Unit ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วเปิดอีกครั้ง

- มีการสั่นสะเทือนสูงหรือไม่? —> ดู “Flight Attitude not Steady” Fault.

AUTO-Trim ไม่ทำงาน อย่างเที่ยงตรง

- เราได้เปลี่ยนค่า Trim ของวิทยุ Tx หรือไม่?

  - ดูหน้า 30

- Pitch minimum ได้ถูก Calibrate อย่างถูกต้องหรือไม่ (โดยใช้ปุ่ม SET บน HC-Unit) ไม่มีค่า Pitch, Auto-Trim is disable.

- ค่า Internal tail Gyro ไม่ได้ถูก Trim? (—> ดูหน้า 30)

การเคลื่อนจากตำแหน่ง ภายหลังการ Swing ของหาง

- HC Unit ติดตั้งในแนวดิ่ง แต่มีการเอียง ไม่เที่ยงตรงจากแนวดิ่ง

- เกิดจาก Model ฮ. ที่ขนาดเล็กและเบา แต่ใช้ใบพัดใหญ่เกินหรือตั้ง Pitch องศาการกินลมมากเกินไป

  - ทำการ Optimize ในขณะบินลอย Hovering ให้โยก Rudder Stick ให้เดินทางหมุนไปทางขวามือ 90° ขณะที่การ Stabilisation เซ็ทไว้ที่ “Yellow ” = Hor. Mode , ถ้า ฮ. ได้หยุดอยู่ก่อนและ/หรือมีการ Drift (คลาดเคลื่อนหรือไถล) ในทิศทางที่หมุนช่วงเวลาที่ใกล้หยุด

  - ควรหาตำแหน่ง HC Unit ที่เหมาะสมกว่านี้

- ถ้า ฮ. มีอาการ Drift ในมุมซ้าย/ด้านหน้า (โดยอ้างอิงตำแหน่งใหม่)

  - ให้เอียง HC Unit ไปทางซ้ายอีกหน่อย

- แต่ถ้า ฮ. มีอาการ Drift ในมุมขวา/ถอยหลัง ให้เอียง HC Unit ไปทางขวาอีกหน่อย

- ถ้า ฮ. Drift ขวา/เดินหน้า —> ให้เอียง HC Unit ไปทางด้านหน้า ทำการ Reverse ถ้ามัน Drift ทางซ้าย/ถอยหลัง

การบินกลับหัว (Inverted flight)

- มีการเบี่ยงเบนตำแหน่งไปจากจุดศูนย์กลางของการบิน Roll เมื่อ Hovering Inverted หรือภายหลังจากการ Switching back —> ให้ optimize การตั้งค่า “Neutral tilt compensation” โดย PC

มีการคลาดเคลื่อน Drift ภายหลัง Aerobatic Manoeuvres (stall-turn, rolls etc.)

- ใช้ HC-3A หรือไม่?

  - HC-3A ไม่เหมาะสำหรับการบินแบบ Inverted, Steep flight Attitude!

  - Upgrade เป็น 3 D

- ได้ใช้ External tail Rotor Gyro ภายนอก HC Unit และตั้ง Rotational (yaw) rate เกิน > 400 องศา/วินาที? —>  ควรลดลงมา